Pakiet nr 1												Załącznik nr 7

do przetargu nieograniczonego na dostawę ramienia C dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Jed. Miary | Ilość | cena netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię C z możliwością fluoroskopii i strzykawką automatyczną do podawania kontrastu | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramię C Przewoźne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C). | ≥68cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odległość SID | >104cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | >20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zakres ruchu pionowego ramienia C. | ≥42cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | >160˚ |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | >±220˚ |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej. | ≥±10˚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) | >83cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyt na detektor obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Blokada kół i sterowanie kołami za pomocą jednej dźwigni | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bezprzewodowy pedał do włączania promieniowania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hamulce wszystkich ruchów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pulpit sterowania funkcjami aparatu zamieszczony na wózku z ramieniem C z możliwością zmiany pochylenia i obracania na obie strony wózka ramienia C, z jednego pulpitu sterowanie wszystkimi dostępnymi funkcjami aparatu oraz podgląd obrazu żywego, pulpit zdublowany również na stacji monitorowej z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami w tym samym zakresie. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wszystkie wyżej wymienione zakresy ruchów powinny być dostępne dla wszystkich skrajnych położeniach w dowolnej kombinacji ruchów co ma potwierdzić wyważenie ramienia C | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Oznaczenie hamulców każdy w innym kolorze w celu usprawnienia komunikacji z personelem pomocniczym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Generator impulsowy wysokiej częstotliwości | ≥25imp./sek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Moc generatora RTG zgodnie z Normą IEC 60601-2-7 dla 100kV, | ≥25kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Skopia pulsacyjna w zakresie | ≥2-25imp./sek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | regulacja szerokości impulsu, | min. 10 msek. – 40 msek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Radiografia cyfrowa na detektorze obrazu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥40-120kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zakres prądu dla trybów fluoroskopii | ≥2 do 240mA z skokiem co 1 kV |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Maksymalny prąd dla radiografii | ≥240mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii i fluoroskopii wysokokontrastowej | ≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zasilanie 220-240V +/- 10%, 50Hz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lampa min. 2 –ogniskowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wielkość ogniska małego | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wielkość ogniska dużego | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Filtracja wewnętrzna | >4,2mmAl |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kolimator kwadratowy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona kwadratowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Asymetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pojemność cieplna anody | >350kHU |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pojemność cieplna kołpaka | >8000kHU |  | Największa wartość 5 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Prędkość chłodzenia kołpaka | >95kHU/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Szybkość chłodzenia anody | >75kHU/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą | Tak, opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Wymiary detektora cyfrowego (kwadrat) | ≥30cmx30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Wielkość piksela | ≤195µm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Rozmiar pola obrazowania | ≥29cmx29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ilość pól obrazowania | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Wielkość pól obrazowania | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Matryca detektora | ≥1500x1500 pikseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Zakres dynamiki detektora | ≥90dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Przekątna powierzchni czynnej detektora nie mniej niż 40cm | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy | ≥90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Funcja „Last Image Hold” | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Funkcja „Cyfrowe video” (odtwarzanie nagranych scen ze skopi) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej (pamięć kinowa) | ≥25obr/sek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Wyświetlanie mozaiki obrazów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Obraz lustrzany | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Regulacja kontrastu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | System nanoszenia opisów i grafów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | System obrysowywania graficznego naczyń i wyświetlania obrysowania w obrazie LIVE na kolejnych ekspozycjach | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pakiet naczyniowy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Angiografia DSA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu DSA lub MaxOp | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Radmapping | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pixelshift i landmarking | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Nanoszenie graficznych oznaczeń odejść naczyń które są wyświetlane na kolejnych zdjęciach LIVE automatycznie aż do momentu rezygnacji z tej funkcji przez operatora | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ilość monitorów | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: monochromatyczne LCD TFT min19” | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Luminacja monitorów, kontrast | ≥900cd/m2, 1000:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Regulacja pochylenia monitorów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Sterowanie urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe, sterowanie wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Dicom 3.0, Funcje DICOM w zakresie: DICOM store, store commitment, Worklist,Qery | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Archiwizacja na USB w formacie TIFF, JPG, DICOM | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | Radiografia cyfrowa i fluoroskopia z wykorzystaniem cyfrowego detektora obrazu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Miernik czasu promieniowania powodujący nadawanie sygnału dźwiękowego po każdych 5 min prześwietlania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, testy akceptacyjne wykonane przez jednostkę uprawnioną | Tak z dostawą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Czas usunięcia usterki nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych do 72 h od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Czas usunięcia usterki wymagającej sprowadzenia części do 6 dni roboczych | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Zestaw ochrony osobistej 2 komplety -fartuchy -osłona na tarczycę -okulary ochronne | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz automatyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, nie używane, nie regenerowane, objęte certyfikatem CE | Rok produkcji podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe). | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Bezprzewodowa komunikacja ze wstrzykiwaczem. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-3 faz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pojemność strzykawek min. 200 ml | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Objętość iniekcji od 1-200 ml (zmiany co 1 ml ) | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Szybkość przepływu: od 0,1 do 30 ml/s ustawiana z dokładnością do 0,1 ml/s | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne w minimalnym zakresie od 5 do 83 bar (73 -1200 psi) | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Możliwość tworzenia i zapamiętywania przez użytkownika min. 60 profili iniekcyjnych. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Ręczne lub automatyczne napełnianie od 1-4 ml/s | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie niewielkiej ilości soli fizjologicznej. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2

do przetargu nieograniczonego na dostawę Ślepy Doopler dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ślepy Doopler z drukarką | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyświetla w czasie rzeczywistym fale przepływu oraz dane liczbowe | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna kontrola ostrości obrazu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć 30 krzywych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przycisk sondy umożliwia zamrażanie fali i danych liczbowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przycisk sondy umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Doppler umożliwia przeniesienie danych do komputera i zachowanie ich do dalszych konsultacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasilanie: DC9V, wbudowany akumulator | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Częstotliwość dostępnych sond: 2, 4, 5, 8, 10 MHz (standardowo w zestawie sonda 8 Mhz) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ustawienia: trybów: krzywe, kierunek, czas i inne | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wyświetlacz: 60 x 30 mm (128 x 64 pixeli), ciekłokrystaliczny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do drukarki: szer. 58 mm x 25 m długość rolki, termiczny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wyjścia: Słuchawki (podłączenie odcina pracę głośnika) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Port: USB lub RS-232C | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | USB: dla podłączenia PC | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozmiar: 85 x 200 x 50 mm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Waga: 500 gram (wraz z sondą) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bezpieczeństwo: zgodne z IEC 60 601-1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw zawiera: Torba transportowa, żel, transformator, sonda 8MHz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................                                                                                                                                       (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3

do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi medycznych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia do chirurgii naczyniowej | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. Wykonane ręcznie – dla zapewnienia najwyższej jakości. 10 lat gwarancji producenta na wady materiału oraz wady produkcyjne. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micro klem DeBakey szczęki, 9mm zagięte, długość szczęk 16mm, dl. całkowita 10.5cm Wykonane z tytanu. | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Micro klem Kitzmiller szczęki zagięte w prawo, długość szczęk 23mm, dl. całkowita 11 cm Wykonane z tytanu | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Reliance Bulldog Clamp, KRZYWE DeBakey, 25mm SZCZEKI, Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Micro nożyczki Jacobson zagiete pod kątem 45st, płaski uchwyt., dl. całkowita 16,5cm Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadlo Naczyniowe (Mosquito), delikatne zagięte, dl. całkowita12 cm Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gerald penceta, platforma pokryta pyłem diamentowym, długość całkowita 18cm Wykonane z tytanu. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Scanlan Micro Imadło- Ryder szczęki proste 1,2 mm pokryte pyłem diamentowym dla szwów 5-0 i mniejszych , Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. dł. całkowita 18,5 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ryder Imadlo proste szczęki pokryte proszkiem diamentowym, uchwyty pierścieniowe, do szwów 5-0 i mniejszych dł. Całkowita 19cm, Wykonane z tytanu. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Castroviejo Micro Imadlo szczeki proste, pokryte pyłem diamentowym dla szwów 5-0 i mniejszych, rączka okrągla, z ratchetem, dl.całkowita 14.5cm Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki Metzenbaum SuperCut, zkrzywione, dł. całkowita 18cm Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki Metzenbaum, Super Cut zakrzywione, dł. Całkowita 23cm Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lupa do zabiegów mikrochirurgicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostępne powiększenie: 2.5 raza – o szerokości pola widzenia 8,75 cm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lupy produkowane indywidualnie dla każdego użytkownika (m.in. odległość robocza, ogniskowa, rozstaw źrenic) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, oś, pryzma, axis (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła bifokalne – w zależności od decyzji użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kąt nachylenia lup: 25, 30 stopni (indywidualne dla każdego użytkownika) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płynna głębia ostrości 17,78 cm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lekkie lub aluminiowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu, grawerowane wg życzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Konfiguracje lup : TTL (wklejane w szkła) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane, pojedyncze silikonowe noski | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Magnezowe, okrągłę obudowy lup z układem soczewek Galileusza | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Masa poniżej 40g, | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne (możliwość mycia w bieżącej wodzie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Różne kolory oprawek do wyboru | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kształt oprawek: klasyczne, model Tempo, Rydon, Victory | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Etui ochronne do transportu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość zamontowania diodowego oświetlenia czołowego, masa samej lampy 10g, temperatura barwowa 6500 K, czas świecenia lampy do 24h, czas ładowania do 8h, masa baterii 206g, trzy poziomy jasności regulowane dotykowo przez użytkownika, jasność lampy od 53lumenów do 85 lumenów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czas realizacji 7 tygodni liczony od momentu dostarczenia recepty w przypadku lup z korekcją. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 4

do przetargu nieograniczonego na dostawę kocy dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koc do ogrzewania pacjentów | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania składający się z jednostki sterującej oraz kocy grzewczych. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kontroler grzewczy z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania dwóch kocy grzewczych (dwa gniazda). | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę, każdy kanał wyposażony we własny wyświetlacz i przyciski obsługujące dany kanał. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulacja temperatury w zakresie min. 32-39ºC w krokach co 0,5ºC. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest na LCD dla danego kanału w którym wystąpił błąd): nadtemperaturowych, niedogrzania koca, czasu, uszkodzenia przewodu/połączenia między kontrolerem a kocem zaniku zasilania jednostki (wyłącznie sygnał akustyczny). | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc grzewczy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczny koc grzewczy, przezierny dla promieni RTG o wymiarach: 150x50x3 [cm] ±1cm – 1 szt. 180x80x3 [cm] ±1cm – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Temperatura koca grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elementy grzejne wykonane w technologii włókien węglowych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Poszewka na koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadająca się do prania (95ºC) oraz dezynfekcji. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie kontrolera do stojaka na płyny infuzyjne oraz szyny medycznej. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 5

do przetargu nieograniczonego na dostawę cieplarki dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka do płynów | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwuwarstwowa obudowa z łatwej do mycia stali nierdzewnej (wnętrze kwasoodporne). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeszkolne drzwi górnej komory i szuflady dolnej komory - szkło hartowane. Drzwi i szuflady z systemem automatycznego domykania się. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Górna komora specjalnie przystosowana do ogrzewania pościeli, koców, ręczników, obłożeń. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Energooszczędne oświetlenie górnej komory - LED. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzy półki o regulowanej wysokości, wysuwane na prowadnicach. Dwie zamykane szuflady. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskażniki (osobny dla każdej komory). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ogrzewacz z dwoma komorami (osobne strefy grzewcze). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kurtyna powietrzna w górnej komorze. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem dla każdej komory. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętych drzwiach / szufladach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętych drzwiach / szufladach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury" dla każdej komory. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania dla każdej komory. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tryb czuwania (stand by). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pojemność komory: 300 litrów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Maksymalne obciążenie półek: 20 kg. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±1°C (zmiana o 1°C) dla górnej komory, 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C) dla donlej komory. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 740 x 1740 x 790 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zewnętrzne wymiary urządzenia bez odbojników i kółek: 690 x 1616 x 740 mm (S x W x G). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wewnętrzny wymiar komory górnej: 572 x 595.5 x 529.5 mm (S x W x G). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wymiary półek: 510 x 18 x 455 mm (S x W x G). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wewnętrzny wymiar szuflad: 496 x 187 x 512 mm - górna szuflada, 496 x 242 x 512 mm - dolna szuflada (S x W x G). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wewnętrzny wymiar komory dolnej: 572 x 566 x 529.5 mm (S x W x G). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Waga: 200 kg. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 5.7 A. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Moc grzałki (górna komora): 1000 Wat. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Moc grzałki (dolna komora): 400 Wat. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zgodność z: EN IS0 13485, 93/42/EEC, EEC Medical Devices Directive | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 6

do przetargu nieograniczonego na dostawę stół do transportu chorych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do transportu chorych | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne: Długość min. 210 cm Szerokość min. 75 cm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Powierzchnia leża pacjenta: Długość min. 195 cm Szerokość min. 65 cm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nominalna ładowność [kg] min. 180kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Waga wózka [kg] 120-130 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Leże dwusegmentowe | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 60-92 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców: 0-87˚ | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Regulacja wysokości za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Blokada koła do jazdy na wprost, co pomaga w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odbojniki w narożnikach | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cztery antystatyczne koła o średnicy 20 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Materac grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość mocowania materacy o różnej grubości | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 7

do przetargu nieograniczonego na dostawę zestaw napędów ortopedycznych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw napędów ortopedycznych | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wiertarka chirurgiczna akumulatorowa z funkcją oscylacji i trybem rozwiercania – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Silnik bezszczotkowy, nie wymagające konserwacji i smarowania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Akumulatory montowane od dołu rękojeści napędu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Metody sterylizacji – autoklaw („Flash”, „Hi-Vac”), tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przełącznik wyboru między trybem wiertarskim a wolnoobrotowym (rozwiercanie) umieszczony w rękojeści. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dwa przyciski do uruchamiania obrotów prawo/lewo osobnymi przyciskami, oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kaniulacja wzdłuż napędu nie mniejsza niż 4 mm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obroty wiercenia w zakresie nie mniejszym niż 0-1200 obr/min, moment obrotowy nie mniejszy niż 4,5 Nm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Obroty dla trybu frezowania nie mniejszy niż 0 – 270 obr/min, moment obrotowy nie mniejszy niż 17 Nm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klasa ochrony obudowy napędów IPX9 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Oprzyrządowanie do wiertarki akumulatorowej, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nasadka wiertarska Jacobs z kluczykiem, współpracująca z akcesoriami o średnicy do 6,35 mm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nasadka do drutów Kirschnera 0,7 – 2,0 mm – 1 szt. Rozmiar nasadki kodowany kolorem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nasadka do drutów Kirschnera 2,0 – 3,2mm – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rozmiar nasadki kodowany kolorem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nasadka do rozwiercania duże AO – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nasadka Triathlon – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Piła oscylacyjna chirurgiczna akumulatorowa – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Silnik bezszczotkowy, nie wymagające konserwacji i smarowania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) zatrzaskowo, bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Akumulatory montowane od dołu rękojeści napędu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Metody sterylizacji – autoklaw („Flash”, „Hi-Vac”), tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Klasa ochrony obudowy napędów IPX9 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Dwa tryby pracy (szybki i standard), zakres oscylacji szybki: 0 – 12000 oscylacji/min, zakres oscylacji standard: 0 – 10000 oscylacji/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Możliwość regulacji ustawienia ostrza w różnych płaszczyznach – 8 pozycji w zakresie 0 - 360° | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wychylenie kątowe ostrza 5° | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Możliwość blokowania przycisku włączania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ładowarka do akumulatorów - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Uniwersalna ładowarka 4-gniazdowa, Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania, komunikaty o błędach, stan (techniczny) zestawu baterii: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora), Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: do 90 min, Opcja rozładowywania (kondycjonowania) zestawu baterii. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Akumulatory Li-Ion napięcie 9,9 V, pojemność min 2Ah, maksymalny czas ładowania - 90 min. Waga 340g – 4 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pojemnik sterylny na akumulator – 2 szt | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Osłona do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zamknięty kontener sterylizacyjny z jednolitym dnem, tacą do ułożenia elementów zestawu i pokrywą z filtrem wielorazowym. W zestawie 10 szt. filtrów wielorazowych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 8

do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół wyciągowy z włókna węglowego | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podstawka łącząca pasująca do każdego rodzaju stołu i uchwytów ze zmieniającą się szerokością w zależności od szerokości stołu. Podstawka pod pośladki wykonana z materiału przeziernego blokowana na stole za pomocą systemu bez gwintowego. Przystawka wyposażona w przesuwak pozwalający na operowanie nogi lewej i prawej z dwoma wycięciami na wałek do spojenia łonowego. Możliwość przesuwania przystawki w boki po zamocowaniu do stołu – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zaczepy do stołu mocujące wyciąg biodrowy pasujące do wszystkich rodzajów szyn – szt. 2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład na podstawkę łącząca wykonany z pianki przyklejana na rzepy – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przezierny uchwyt do nogi nie operowanej wykonany z włókna węglowego z wykończeniem aluminiowymi do zmniejszenia wagi. Uchwyt pozwalający na ruchomość na boki. Ruchy prawo, lewo wykonywane za pomocą ściśnięcia uchwytu. Uchwyt w komplecie z prowadnikiem na buty. Blokowanie prowadnika poprzez wajchę dociskową z dwoma trzpieniami dla lepszej manipulacji. Prowadnik wyposażony także w napinacz śródoperacyjny z pomocą korbki w skali od 0 do 9 – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Buty operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego blokowane w prowadniku poprzez zapadkę na uchwycie kołowym pozwalającym na ruchy 360 stopni po zwolnieniu blokady. Stopa mocowana w bucie z pomocą trzech taśm podpierających cztery punkty: przód stopy, piętę, śródstopie i piszczel. Dodatkowe nadpęcie stopy za pomocą dodatkowej ząbkowej blokady – szt. 2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nakładka z pianki na wałek do oparcia na spojeniu łonowym – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzon do oparcia na spojeniu łonowym wykonany z aluminium blokowany za pomocą zatrzasku w dwóch miejscach w celu lepszej stabilizacji – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przezierny uchwyt do nogi operowanej wykonany z włókna węglowego z wykończeniem aluminiowym do zmniejszenia wagi. Uchwyt mocowany bezpośrednio do przystawki łączącej. Uchwyt pozwalający na ruchomość 360 stopni. Ruchy prawo, lewo wykonywane za pomocą ściśnięcia uchwytu, ruchy góra, dół za pomocą odblokowania przełącznika. Uchwyt w komplecie z prowadnikiem na buty. Blokowanie prowadnika poprzez wajchę dociskową z dwoma trzpieniami dla lepszej manipulacji. Prowadnik wyposażony także w napinacz śródoperacyjny z pomocą korbki w skali od 0 do 9 – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przezierna przystawka wykonana z włókna węglowego do wyciągu nie operowanej nogi. Przystawka pozwala na nadanie wstępnego odchylenia od pola operacyjnego – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek do przewożenia wyciągu wykonany z materiału sztucznego oraz aluminium. Możliwość ułożenia wszystkich elementów na wózku – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw jednorazowy wykonany z pianki do blokowania stopy oraz wałka na spojenie łonowe – szt. 2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stabilizacji pod spojenie łonowe oparte na podłodze przy pacjentach o większej wadze. Stabilizator wykonany z aluminium i włókna węglowego – szt. 1 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi do artroskopii barku | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Narzędzia manualne, chwytak do nitek. Średnica sztancy 3,4 mm. Część robocza w kształcie oczka. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzia manualne, przebijak do tkanki łapiący nić. Średnica sztancy 2,75 mm. Część robocza zagięta ku górze 22 lub 45 stopni. Cześć robocza w kształcie ostro zakończonego oczka. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzia manualne, przebijak do tkanki łapiący nić. Średnica sztancy 2,75 mm. Część robocza zagięta w lewo 45 stopni. Cześć robocza w kształcie ostro zakończonego oczka. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzia manualne, przebijak do tkanki łapiący nić. Średnica sztancy 2,75 mm. Część robocza zgięta w prawo 45 stopni. Cześć robocza w kształcie ostro zakończonego oczka. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Popychacz do węzłów z zamkniętym oczkiem – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzia manualne, obcinak do nitek. Część robocza prosta. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Raszpla do odświeżenia blizny w barku z częścią roboczą po oby stronach – szt. 1 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi do artroskopii kolana | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Narzędzia manualne, zgryzak zagięty do góry 15 stopni. Średnica sztancy do wyboru 2,75 mm lub 3,4 mm. Szerokość cięcia do wyboru 2,8 mm lub 3,5 mm. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzia manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w prawo lub lewo. Średnica sztancy do wyboru 2,75 mm lub 3,4 mm. Szerokość cięcia do wyboru 2,8 mm lub 3,5 mm. Narzędzie kaniulizowane wzdłuż sztancy z portem do mycia i płukania – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakłuwacze do chrząstki na prostym podajniku zagięte pod kątem 20 lub 40 lub 60 stopni – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakłuwacze do chrząstki na zagiętym podajniku do rzepki, zagięte pod kątem 25 lub 35 stopni – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżeczka otwarta o średnicy 5,4 mm z częścią roboczą po obu stronach. Długość narzędzia 220 mm – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Haczyk artroskopowy z metalową rękojeścią – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Raszpla do łakotki w kształcie maczugi z wieloma wypustkami – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi do operacji małych stawów | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Raszpla do odświeżania blizny do małych stawów – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dłuto do mikrozłaman do małych stawów zagięte 30, 60 lub 90 stopni – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżeczka otwarta do małych stawów – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Optyka do zabiegów na małym stawie od 2,4 długość 72 mm wraz z płaszczem oraz trokarem – szt. 1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw wyciągowy do artroskopii barku po ułożeniu na boku | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyciąg do operacji barku na boku z uchwytem 3 punktowym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyciąg za dłoń oraz dodatkowym podciągiem pod staw barkowy do zwiększenia przestrzeni w operowanym stawie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyciąg wykonany z metalu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyciąg chwutający za dłoń za specjalny uchwyt nie powodujący niedokrwienia kończyny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość zmiany wysokości uchwytu oraz jego kąta położenia wzdłuż pacjenta w trakcie operacji za pomocą specjalnych korb | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | linka do zawieszenia obciążenia | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt pasujący do wszystkich rodzaju stołu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik do zawieszenia obciążenia | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość wydłużenia wyciągu dobierany w zależności od wysokości pacjenta. Zmiana długości możliwa w trakcie operacji | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | W komplecie sterylny zestaw do obłożenia operowanej ręki – szt. 2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 9

do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do oziębiania kończyn po operacji Cryo/Cuff | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mankiet chłodzący na śródstopie, rozmiar uniwersalny, obwód stopy 23-33 cm | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet chłodzący kolanowy, rozmiar M, obwód uda 15 cm, powierzchnia rzepki 45-60 cm | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet chłodzący na bark, rozmiar M, obwód klatki piersiowej 81-122 cm | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet chłodzący na udo, rozmiar M, obwód uda 45-58 cm | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet chłodzący na podudzie, rozmiar uniwersalny | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet chłodzący na łokieć, rozmiar uniwersalny | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet chłodzący na przedramię i nadgarstek, rozmiar uniwersalny | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet chłodzący na kostkę i stopę, rozmiar uniwersalny | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termos chłodzący ze zbiornikiem wody z lodem, pozwala na prowadzenie terapii od 6 do 8 godzin. Po wypełnieniu termosu wodą i lodem urządzenie gotowe jest do podłączenia do dowolnego modelu mankietu Cryo/Cuff. W zestawie znajduje się wąż przyłączeniowy i krążek do izolacji. | TAK |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 10

do przetargu nieograniczonego na dostawę zestaw sprzętu medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szyna do ćwiczeń biernych CPM | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Limit wyprostu - -10° do 115° | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Limit zgięcia - -5° do 120° | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres ruchomości - od przeprostu -10° do pełnego zgięcia 120° | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prędkość - 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obciążenie - 1 do 6 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przerwa wyprostu - od 0 do 900 sekund (15 minut) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przerwa zgięcia - od 0 do 900 sekund (15 minut) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czas - bez ograniczeń | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymiary - 94 x 33 cm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Masa - Do 12 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 11

do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi medycznych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw narzędzi do zabiegów chirurgii ortopedycznej w poradni | TAK | Parametr oferowany | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Łyżeczka kostna Volkmann 17cm, 00 | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżeczka kostna Volkmann 17cm, 0 | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżeczka kostna Volkmann 17cm, 1 | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżeczka kostna Volkmann 20cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustalacz odłamków kości 170 mm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze do gięcia drutu mas. z reg. zaciskiem 180 mm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze do gięcia drutu masyw. ze stoż. chwyt. 220 mm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze do cięcia drutu 21 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkrętak uniwersalny kaniulowany typu T 7,0/3,0 | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska zaciskowa na ramię, długa 82x8 cm | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trzonek nr 4 | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR 16 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR 18 cm | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR 20 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki proste METZENBAUM-1 18 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki proste METZENBAUM-1 20 cm | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki proste METZENBAUM-1 23 cm | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Pinceta anatomiczna Adson, 15 cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Pinceta anatomiczna Brophy 20 cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pinceta chirurg. Standard 1:2, 18 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pinceta chirurg. Standard 2:3, 16 cm | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pinceta chirurg. Standard mod. USA 2:3, 21 cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pinceta płucna-chwytająca Singley-Tut. 23 cm | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kleszczyki Rochester-Pean 16 cm zakrzywione | TAK |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki Rochester-Pean 18 cm zakrzywione | TAK |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kleszczyki Rochester-Pean 20 cm zakrzywione | TAK |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki delikatne odgięte Pean 13 cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kleszczyki delikatne Kocher 14 cm proste | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki Ochsner-Kocher 24 cm zakrzywione | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak ostry 3,5 mm Frazier 18 cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak 14x8 mm długość 16 cm | TAK |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Hak 5mm Kleinert-Kutz 13 cm | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | Rozwieracz Adson-Baby 16 cm tępy | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | Miska ze stali nierdzewnej 1 l | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Miska nerkowa 17cm | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia wyprodukowane ze stali od[ornych na korozję, wykonane z trwałych mocnych materiałów, zapewniających długie i bezawaryjne działanie oraz bezpieczeństwo w pracy z pacjentem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 12

do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fartuch ołowiany - jednostronny, lekki – 0,25 mm Pb na całej powierzchni, ergonomiczny krój fartucha zapewnia optymalny komfort użytkowania. Wytrzymały i elastyczny materiał wierzchni nie wchłania wilgoci i umożliwia w prosty sposób utrzymanie fartucha w czystości. Typ: STANDARD – zabezpiecza przód, boki i łopatki użytkownika. Do części okrywających łopatki doszyte są taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi, służącymi do zapinania fartucha w pasie. Rozm. M. Kolor zielony. | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na tarczycę - chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej – 0,5 mm Pb. Wykonana w formie stójki ze „śliniakiem” i zapięciem typu „rzep”. W rozmiarze M śliniak 8 cm, równoważnik Pb 0,50 mm. Kolor zielony. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Okulary z ochroną radiologiczną - możliwość regulacji kąta nachylenia i długości ramion pozwala na dokładne dopasowanie okularów do twarzy co zapewnia optymalną ochronę. Wielkość i kształt oprawek umożliwiają ich stosowanie na zwykłe okulary korekcyjne. Waga: 101 g, Eq Pb: 0,75 mm, Kolor: przeźroczysty dymny, Materiał: tworzywo. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jeden przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 13

do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi medycznych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw kontenerów do narzędzi | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy | TAK |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x120 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrywa kontenera w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, wymiary 593x294x37 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopi stali, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy | TAK |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrywa kontenera w kolorze zielonym wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, wymiary 593x294x37 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopi stali. | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pokrywa kontenera w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, wymiary 593x294x37 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopi stali. | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokrywa kontenera w kolorze złotym wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, wymiary 300x294x37 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopi stali. | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami, wykonany z jednego arkusza stali, o wymiarach 243x253x56 mm | TAK |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 14

do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do ozonoterapii | TAK | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wraz ze środkiem dezynfekuje pomieszczenie za pomocą suchej mgły | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne -230V | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Waga do 5,8 kg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obudowa z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielkość mikrokropelek ok. 5 mikronów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Automatyczne wyłączanie po dyfuzji środka | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | możliwość dołączenia elastycznego węża umożliwiającego dezynfekcję miejsc szczególnie trudnodostępnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasięg dezynfekcji ok 1000 m3 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Posiada certyfikat CE | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wraz z aparatem w zestawie środek do dezynfekcji kompatybilny z urządzeniem w ilości 5 szt. - Środek na bazie 6%nadtlenku wodoru i kationów srebra - działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze -biodegradowalny w 99,9% - bazzapachowy - brak śladów osadu po użyciu - nie powodujący korozji po użyciu - opakowanie 1 l - gotowy do użycia roztwór wodny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                          .............................................................................                                                                                               (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 15

do przetargu nieograniczonego na dostawę ssaka medycznego dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssak elektryczny jezdny | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent - | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oferowany model - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji - 2018 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cicha praca (do 37 dB). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Klasa IIa, typ CF | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 16

do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi medycznych dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania wlewów dożylnych i krwi | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent - | TAK |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oferowany model - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji - 2018 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie 40oC.Łatwy odczyt temperatury, możliwy w pozycji pionowej i poziomej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dwa Alarmy zmiany temperatury wizualny oraz dźwiękowy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość montażu na szynie, statywie lub ustawienia na powierzchni poziomej. Jednostka sterująca wyposażona w systemem wyświetlacza typu right-sight-up | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czas uzyskania max. temp. 18 sek. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Waga 1,90 kg( +330 g) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikat bezpieczeństwa odnośnie podgrzewania preparatów krwi wydany przez niezależną krajową instytucję dołączony do oferty | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepięciem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stopień ochrony ogrzewacza minimum IP67 zapewniający możliwość zanurzenia w płynie do 30 minut, na głębokość do 91 cm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ciągły samodzielny test temperatury i pracy urządzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przepływ maksymalny 200 ml/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dedykowane wkłady jednorazowe dla jednego pacjenta o czasie użycia 24 godziny z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw startowy: komplet wkładów niezbędnych do podgrzania infuzji lub transfuzji 30 szt. na urządzenie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Certyfikat bezpieczeństwa podgrzewania preparatów krwi wydany przez niezależną krajową instytucję | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wideolaryngoskop | TAK | parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent - | TAK |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oferowany model - | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji - 2018 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wideolaryngoskop bezprzewodowy (wraz z walizką transportową), o budowie modułowej, w zestawie ładowarka akumulatorowa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Monitor zasilany akumulatorem z możliwością ładowania kolorowego wyświetlacza LCD 3,5 cala, obrotowy w płaszczyźnie pionowej ze wskaźnikiem LED naładowania baterii, z wyjściem TV i video | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękojeść z prowadnicą toru wizyjnego rękojeść wykonana z medycznego termoplastycznego elastomeru z łożem dla 1 baterii AA, prowadnica toru wizyjnego wykonanej ze stali nierdzewnej, z kamerą CMOS, oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łyżki typu MAC: - rozmiar 3 – 10 sztuk, - rozmiar 4 – 10 sztuk. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zgłoszenie/wpis wyrobu medycznego, świadectwo jakości, deklaracje zgodności (dołączyć na wezwanie zamawiającego). Instrukcja obsługi w języku polskim (dołączyć wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 17

do przetargu nieograniczonego na dostawę zestaw - kamera 4K dla SPZOZ Bielsk Podlaski

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw kamera 4K | TAK | parametr oferowany |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Producent - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model - | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Konsola kamery 4K z tabletem, źródłem światła i rejestratorem oraz głowica 4K– 1 szt. w tym 3 głowice autoklawowalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konsola i głowica kamery UHD 4K: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość UHD4K (3840x2160), 3 chipowa CMOS | TAK ≥3840x2160 |  | Największa wartość 10 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Skanowanie progresywne, 59,94 Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zoom cyfrowy min. 1,5x lub zoom optyczny min. 3x | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimum 2 w pełni programowalne przyciski głowicy kamery umożliwiające przypisanie 5 funkcji, np.: - zdjęcia - nagranie wideo - zoom - jasność - balans bieli - funkcja oceny chrząstki | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowa obudowa głowicy, autoklawowalna | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mechanizm mocowania optyk: zgodny z normą DIN 58105 ze złączem wziernika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C-Mount Optical Zoom Coupler | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Złącze USB — umożliwia podłączanie urządzeń USB. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Złącze USB dla tabletu iPAD — umożliwia podłączanie tabletu iPAD. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przycisk „WHITE BALANCE” na panelu zewnętrznym konsoli kamery—naciśnięcie powoduje rozpoczęcie cyklu ustawiania balansu bieli kamery. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wyjścia: 2xDVI dla obrazów HD (1920x1080), 2x Display Port do przesyłania sygnału UHD4K (3840x2160) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Liniowe wejście audio – Audio In / Audio Out | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Złącze RS-232: izolowane do podłączenia urządzeń szeregowo (shaver/pompa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wejścia: 1xDVI złącze sygnału wejściowego (1080p/60 kl./s) umożliwiające korzystanie z trybu „obrazu w obrazie” [PIP]. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Złącze USB2.0 x2 oraz USB3.0 x2 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Złącza akcesoriów - wejścia/wyjścia stereo typu mini-jack | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Złącze tabletu — złącze do podłączania tabletu do wprowadzania danych. Umożliwia wymianę danych i ładowanie tabletu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Złącze 3G-SDI Out x4 — złącze do przesyłania sygnału wyjściowego w rozdzielczości 1080p, z prędkością 60 klatek na sekundę | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Złącze Ethernet: izolowane, 10/100 MB/sek. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Złącze wyrównania potencjałów (POAG) — złącze zgodne z wymaganiami normy DIN42801. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Złącze wejściowe „CAMERA” umożliwiające podłączenie kamery w rozdzielczości UHD lub HD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Funkcja PiP (obraz w obrazie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Funkcja „zdalnego wejścia” chroniona hasłem, umożliwiająca wprowadzanie danych zabiegu z zewnętrznego komputera działającego w sieci lub Wi-Fi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Możliwość ustawienia stałych pól wydruku (nazwa szpitala, nazwisko operatora, identyfikator pacjenta itp). Możliwość wyboru lokalizacji przechowywania/eksportu danych: tablet, USB, sieć. Możliwość eksportu obrazów i video do różnych lokalizacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Opcjonalne rozszerzanie aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Głowica kamery autoklawowalna | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rejestrator medyczny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności min 128GB | TAK min. 128 GB |  | Największa wartość 10 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Format przechowywania obrazu: JPG, RAW i PDF | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Możliwość rejestracji filmów video w rozdzielczości HD w formacie MP4 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Źródło światła LED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Źródło światła w technologii LED czas pracy powyżej 30 000godzin | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Natężenie światła – Minimalne: 1600 lumenów, Typowe: 1800 lumenów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Temperatura Barwowa 5500–8500 K Współczynnik CRI: typowy – 70, minimalny – 65 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Zintegrowany tablet sterujący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zintegrowany z zestawem endoskopowym tablet sterujący zamontowany na osobnym ramieniu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Możliwość sterowanie z poziomu tabletu urządzeniami: - shaver - pompa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Bezpośredni transfer zdjęć i plików video do biblioteki bezpośrednio z tabletu, lub za pośrednictwem email. Możliwość wstawiania adnotacji i opisów do zdjęć śródoperacyjnych. Modyfikacja graficzna (jasność, nasycenie, kontrast). Tworzenie predefiniowanych raportów z zabiegu, w tym raportów dla pacjenta, zawierających np. wskazania pooperacyjne | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Możliwość wprowadzania do systemu predefiniowanych ustawień dla każdego rodzaju zabiegu i każdego operatora w ty możliwość zdefiniowania ustawień shavera i pompy , możliwość przypisania funkcji przyciskom na głowicy kamery | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Możliwość wysłąnia dokumentacji bezpośrednio na email’a | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Monitor 4K – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ekran LCD, min. 32” | TAK Min. 32” |  | Największa wartość 10 pkt. Pozostałe i graniczna 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Proporcja obrazu: 16:9 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rozdzielczość: 4k (4096 x 2160) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | kąt widzenia (V i H) min. 178 st. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | średnia jasność 500cd/m2 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | odświeżanie – 9ms | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kontrast 1400:1 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kolor - 1073 million (10bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Funkcja PiP (obraz w obrazie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Wejścia: 1x 4k-UHD: 2x DP 1.1 lub 1x DP 1.2, 1x DVI-HD; 1x 3G-SDI-HD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Wyjścia: 3G-SDI Loopthrough | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Rozdzielczość kolorów 10 Bit | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Potwierdzenie wyświetlanych informacji na monitorze przed operacją takich jak: operator, typ operacji, pacjent, dane shavera. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Informacje w trakcie operacji wyświetlana na monitorze takie jak nagrywanie oraz ilość wykonanych zdjęć. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Pompa artroskopowa, jednorolkowa – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ciągła, niepulsacyjna kontrola rozpychania i płukania śródstawowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Maksymalna wartość wpływu: nie mniej niż 1500 ml/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ciśnienie 10-120mm Hg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Zasilanie: 100-240V/50/60Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Dreny do pompy – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Przewody nawadniające jednorazowe: dobowy i pacjenta przewód dobowy mocowany do pompy sterylny dren do pacjenta jednorazowy sterylny z dodatkowym korkiem - sterylnym umożliwiającym zabezpieczenie drenu dobowego po zakończonej procedurze możliwość stosowania drenu jednorazowego sterylnego kpl pompa - pacjent | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Obsługa minimum 2 urządzeń jednocześnie z automatycznym rozpoznawaniem końcówki roboczej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Sterowanie jednym lub dwoma sterownikami nożnymi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Możliwość stosowania rękojeści shaver’a ze sterowaniem w rękojeści | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3 stopnie pracy w trybie oscylacyjnym (standardowy, wydajny, agresywny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zakresy pracy: a) Shaver – prawo/lewo do min. 8.000 obr/min., Oscylacja do min. 3000 obr/min. Wiertarka: do min 1.400 obr/min, prawo/lewo Piła oscylacyjna: do max. 18.000 cykli/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Rękojeść shaver’a – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Rękojeść stanowiąca monolit z kablem, autoklawowalna. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Rękojeść ze sterowaniem ręcznym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Obroty do 8.000 obr./min prawo/lewo i oscylacja do 3000 cykli/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Ostrza do shavera – 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Możliwość użycia szerokiej gamy ostrzy kostnych frezów i różyczek w średnicy od 3 do 5,5mm do tkanek miękkich agresywnych i standardowych od 2 do 5,5mm do mikrozłamań w dwóch głębokościach 4 i 6mm raszpli do czyszczenia powierzchni kostnych w trzech szerokościach 3,5; 4 i 5,5mm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Generator waporyzacji tkanek RF - 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Niskoprofilowe jednorazowe kompletne elektrody wyposażone w system odprowadzani wody ze stawu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Współpraca z konsola kamery lub jako indywidualny osprzęt, informacje nastawowe wyświetlane na monitorze centralnym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Funkcja wykrywania bliskości metalu w razie wykrycia optyki lub metalowego narzędzia moc elektrody zostaje zmniejszona | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Możliwość zaoferowania sterownika nożnego umożliwiający przejęcie funkcji z rękojeści waporyzatora ablate/coag | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Końcówki do ablacji i koagulacji – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Końcówka do ablacji i koagulacji zagięta 90 stopni | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Optyki artroskopowe wraz ze światłowodem – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Optyka artroskopowa 30°, śr. 4,0 mm długość min. 152mm, szeroki kąt, HD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem i światłowodem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Optyka artroskopowa bezpłaszczowa 30°, śr. 4,0mm długość min. 134mm, HD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Wózek artroskopowy – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Wózek jezdny z blokadą ruchu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Osłona kabli na kołach jezdnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Dostosowany do rozmiaru i ciężaru sprzętu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Mocowanie monitora na wysięgniku łamanym, w co najmniej 2 punktach i tabletu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Mocowanie głowicy kamery | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Mocowanie pojemnika z solą fizjologiczną | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Minimum 5 półek i szuflada | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Zintegrowany zasilacz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym i wyłącznikiem głównym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Okres gwarancji liczony od dnia odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym minimum 24 miesiące | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) w dni robocze (pon.-pt.) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (max. 48 godzin) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | usunięcie usterki/ awarii w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, poczta elektroniczna) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | w przypadku naprawy przekraczającej termin 5 dni roboczych Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczo odpowiednik sprzętu stanowiącego przedmiot umowy na czas trwania naprawy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Instalacja, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (na nośniku danych, np. na płycie CD/DVD) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)